## Slide 1
Diseño y análisis de un procesador tolerante a fallos transitorios
compatible con ARM a nivel de instrucciones
Trabajo Fin de Grado
2014/2015
Autor: Andrés Manuel Gamboa Meléndez
Director: Jose Miguel Montañana Aliaga

## Slide 2
Objetivos
  Diseño e implementación de un procesador
  Aplicación de técnicas de tolerancia a fallos transitorios
  Comprobación del diseño

## Slide 3
Procesador
  Características del procesador diseñado:
    Instrucciones de 32 bits
    Instrucciones del repertorio THUMB-2
    Arquitectura Harvard
    16 registros de propósito general
    Segmentado en 5 etapas

## Slide 4
Instrucciones
  Tipos de instrucciones:
    Acceso a memoria
    Procesamientos de datos
    Operaciones de control

## Slide 5
Segmentación
  Segmentación en 5 etapas:
  Búsqueda (IF)
  Decodificación (ID)
  Ejecución (EX)
  Memoria (MEM)
  Escritura (WB)

## Slide 6
Diseño

## Slide 7
Fallos
  Fallos:
  Permanentes
  Transitorios

## Slide 8
Fallos
  Fallos:
  Permanentes
  Transitorios
    Single-Event Upset

## Slide 9
Tolerancia
  Redundancia Modular Triple (TMR)

## Slide 10
Votador
A | B | C | Z
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1
Tabla de verdad
Votador

## Slide 11
Votador (Ejemplo)
A | B | C | Z
1 | 1 | 0 | 1
Tabla de verdad
Votador

## Slide 12
Ejecución de programa
M(0) = 25 * M(5)

## Slide 13
Ejecución con fallos (1)
M(0) = 25 * M(5)

## Slide 14
Ejecución con fallos (2)
M(0) = 25 * M(5)

## Slide 15
Recursos
 | Procesador | Procesador Tolerante a Fallos
Registros | 1.952 | 2.798
Registros de control | 420 | 1.260
LUTs | 1.015 | 1.464
Frecuencia de reloj | 155 MHz | 146 MHz

## Slide 16
Preguntas